Приложение

к постановлению Администрации города Пскова

от 31.08.2021 № 1167

Задание

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для строительства пешеходный мост через реку Пскову от территории земельного участка с КН 60:27:0010301:65 до территории земельного участка с КН 60:27:0000000:1753     в городе Пскове

- Описание проектируемой территории

Часть территории земельных участков с КН 60:27:0010301:65, 60:27:0000000:1753 в городе Пскове.

Границы территории определяются проектом.

- Вид разрабатываемой документации по планировке территории

Проект планировки территории.

Проект межевания территории.

- Задачи выполнения инженерных изысканий, необходимых                   для подготовки документации по планировке территории

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:

а) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;

б) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

в) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий         по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории.

4. Требования к исполнителю

а) Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;

б) исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

5. Виды инженерных изысканий. Основные требования к выполнению работы

а)	инженерно-геодезические изыскания - путем проведения топографической съемки участка расположения объекта площадью не менее 1 га и шириной не менее 50 м с составлением топографического плана в масштабе 1:500. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в единой государственной системе координат МСК-60, система высот Балтийская.

б)	инженерно-геологические изыскания - путем бурения скважин в объеме необходимом и достаточном для принятия проектных решений по созданию (строительству) и эксплуатации объекта (у каждой опоры и на подходах), обеспечивающее определение контура слабых грунтов, комплексное изучение инженерно-геологических условий участка проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемого объекта               с геологической средой.

в)	инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) создания и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны включать материалы по сбору, анализу и обобщению картографических материалов, материалов ранее выполненных топографических, гидрологических и других изысканий; гидрологической информации по водотокам в районе проектирования. Провести гидрологическое обследование территории и водных объектов в районе проектирования, нивелирование отметок воды (определение уклонов водной поверхности), расчет основных гидрологических характеристик, оценку русловых и эрозионных процессов, ледового режима.

г)	инженерно-экологические изыскания должны обеспечить получение достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на создание (строительство) объекта и для разработки раздела «Охрана окружающей среды».

6. Требование составления и представления в составе документации программы инженерных изысканий

Исполнителем самостоятельно на основании настоящего Задания разрабатывается программа инженерных изысканий.

7. Основные требования к форме представляемых материалов

Текстовые и графические материалы на бумажных носителях представляются заказчику в брошюрованном виде в количестве 2 экземпляров.

Электронные версии текстовых и графических материалов представляются заказчику на DVD- или CD-диске в количестве 2 экземпляров:

-	графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели;

-	информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF (на выбор Исполнителя);

-	информация в растровой модели представляется в формате PDF;

-	информация в векторной модели представляется в обменных форматах MIF/ MID, DWG и SXF (на выбор Исполнителя).

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку                     к системе координат.

И.п. Главы Администрации

города Пскова                                                                                             Б.А. Елкин